## Slide 1: ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА 9. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ У МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА

## Slide 2
Електрични уређаји у моторним возилима за свој рад користе једносмјерну струју коју добијају из акумулатора.
У моторним возилима (осим акумулатора) постоје и уређаји за производњу, расподјелу и потрошњу електричне енергије.
Електрични уређаји у аутомобилу су (сл. 1):
  уређаји за добијање и акумулацију
  електричне енергије
  уређаји за покретање мотора
  уређаји за паљење радне смjeше
  уређаји за освјетљење и сигнализацију возила
  осигурачи
  прекидачи итд.
  Сви ови уређаји повезани су у једну цјелину.
Сл. 1 Електрични уређаји у моторним возилима

## Slide 3: АКУМУЛАТОР
Акумулатор је хемијски извор једносмjерне електричне струје (сл. 2).
Направљен је од више ћелија, а ћелију чине паралелно спојени чланци чији je напон 2 V.
Акумулатори на моторним возилима имају
напон 6, 12 или 24 V.
Капацитет акумулатора се изражава у
ампер – сатима (Ah).
Усљед коришћења акумулатора долази до
његовог пражњења, а пуни се струјом преко
исправљачког склопа и уређаја за регулацију напона.
Сл. 2 Оловни акумулатор

## Slide 4: АЛТЕРНАТОР
Алтернатор је електрични уређај који производи електричну енергију у аутомобилу (сл. 3).
Представља генератор наизмјеничне струје који има уграђен исправљачки склоп, чија је функција да наизмјеничну струју претвори у једносмјерну.
Алтернатор добија погон преко каиша (ремена).
Усљед различитог режима рада мотора и индуковани напон је промјенљив.
За стабилизацију напона користи се
регулатор напона (реглер).
Сл. 3 Алтернатор
Сл. 4 Пресjек алтернатора

## Slide 5: РЕГУЛАТОР (реглер)
На проводнику који повезује алтернатор са акумулатором налази се регулатор (реглер), који обезбјеђује потрошачима увијек исти напон електричне енергије (сл. 5).
Сл. 5 Реглер

## Slide 6: ЕЛЕКТРОПОКРЕТАЧ ( „АНЛАСЕР“, СТАРТЕР)
Анласер је колекторски електромотор једносмјерене струје (сл. 6).
Служи за почетно покретање мотора у аутомобилу.
Окретањем контактног кључа у брави, затвара се
струјни круг између акумулатора и елекропокретача
и мотор се покрене.
Сл. 6 Анласер
Сл. 7 Пресјек анласера

## Slide 7: ЗА ДОМАћи задатак
У ВАШЕМ УЏБЕНИКУ НА СТРАНИ 47 ОДГОВОРИТИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА.

## Slide 8: ХВАЛА ЗА ПАЖЊУ