## Slide 1: Паметни телефон као наставно средство

## Slide 2: На који начин?
Савремени паметни телефони обједињују функције, раније, великог броја независних уређаја (телефон, преносиви рачунар, фото-апарат, камера, радио-пријемник, GPS уређај, калкулатор, сат са штоперицом и будилником, диктафон, mp3 плејер...)
За наставу физике нарочито су занимљиви многобројни сензори које има паметни телефон, а многе од њих би наставник физике пожелио као независне уређаје у школском кабинету.

## Slide 3: Сензори
Акцелореметар
Сензор освијетљености околине
GPS сензор
Магнетометар (компас)
Сензор близине
Сензор притиска
Жироскоп
Микрофон

## Slide 4
Сензори (екрана) осјетљиви на додир
Сензор отиска прста
Педометар
Бар код сензор
Барометар
Сензор откуцаја срца
Термометар
Сензор влажности ваздуха
Гајгеров бројач

## Slide 5: Које сензоре има мој телефон?

## Slide 6: Како ради акцелорометар?
У електричном смислу три плоче повезане опругама од којих је покретна само средња, представља редну везу два кондензатора промјенљивих капацитета. Капацитети оба кондензатора а тиме и напон на њима зависи од положаја средње плоче. Положај средње плоче зависи од силе која на њу дјелује. Мјерећи напон на кондензаторима одређује се положај средње плоче а тиме и сила која на њу дјелује као и убрзање.
Три оваква система плоча постављених међусонбно под правим углом омогућавају одређивање три компоненате убразања, као и укупног убрзања .

## Slide 7: Одређивање убрзања g
У експерименту телефон је истовремено и тијело које слободно пада и мјерач времена (интервал на графику када акцелератор показује убрзање нула је вријеме слободног пада)

## Slide 8: Лењир за мјерење малих предмета

## Slide 9: Апликација

## Slide 10: Акустични лењир
Може са једним телефоном да мјери растојања до 1,1 метар
Са два телефона мјери растојања до 25 метара
Рад заснован на мјерењу времена које је потребно да звук пређе неко растојање (узима као познату брзину звука у ваздуху)

## Slide 11: Осцилоскоп (потребна сонда)
Посебна сонда се приључује за телефон на излаз за слушалице. У експерименту на слици, сонда мјери напон на отпорнику. Одговарајућа апликација на телефону снима график зависности напона на отпорнику од фреквенције струје у колу (која се мијења ручно помоћу синус-генератора у колу). Са графика је видљива резонантна фреквенција RLC кола .

## Slide 12: Анализа звука – ниво звука

## Slide 13: Спектар звука звучне виљушке
Спектар звука звучне виљушке садржи само једну фреквенцију

## Slide 14: Облик звучног таласа муз. инструмента (тон)
Облик звучног таласа тона је периодична функција, а спектар тона је дискретан и чине га основна фреквенција и виши хармоници. , За звучну виљушку облик таласа би био синусоидалан.

## Slide 15: Одређивање брзине звука мјерењем резонантне фреквенције
Гужвањем папира (или дувањем ваздуха) испред картонске цијеви настаје звук различитих фреквенција. Неке од тих фреквенција ће у картонској цијеви формирати стојеће таласе (у зависности од дужине и пречника цијеви) . Телефон са покренутом апликацијом за анализу звука ће регистровати и измјерити те фреквенције. Из услова за настанак стојећих таласа у цијеви отвореној на оба краја израчунава се брзина звука.

## Slide 16
а) приказује измјерене фреквенције за случај када је звук испред цијеви настао гужвањем папира, слика б) је случај када је звук испред цијеви настао дувањем ваздуха

## Slide 17
Фреквентни спектар звука настао дувањем ваздуха на ивицу картонске цијеви

## Slide 18: Аудиометријски тест
Са графика је видљиво да ухо није једнако осјетљиво за звуке различитих фреквенција. Ухо је најосјетљивије на фреквенцији 3,7 kHz

## Slide 19
На хоризонталној оси је нанесена фреквенција звука у логаритамској скали. Најмањој јачини звука коју чује нормално ухо додијељена је вриједност нула за сваку фреквенцију, па би график нормалног уха требао бити хоризонтална линија. Старењем ухо прво губи осјетљивост за више фреквенције звука (десни дио графика).

## Slide 20
Слика приказује резултате теста за лијево и десно ухо. Плава линија припада особи са благим оштећењем слуха, жута линија за особу са средње оштећеним слухом и црвена са озбиљним оштећењима слуха

## Slide 21
Паметни телефон и слушалице потребни за извођење теста слуха (у школске сврхе)

## Slide 22
Наведен је само мањи број идеја и начина употребе паметног телефона као наставног средства
Више примјера и детаља за употребу телефона у различитим експериментима могуће је пронаћи у стручним часописима и на Интернету

## Slide 23: Литература
The Physics Teacher 50, 182 (2012)
The Physics Teacher 50, 242 (2012)
The Physics Teacher 51, 118 (2013)
The Physics Teacher 56, 478 (2018)