## Slide 1: Ардуино
у настави физике

## Slide 2: Шта је Ардуино?
То је микроконтролер на штампаној плочи.
Микроконтролер је дигитална електронска направа у облику интегрисаног кола. Намјена микроконтролера је управљање уређајима и процесима, па у себи има интегрисан микропроцесор, меморију, дигиталне и аналогне улазе и излазе, дигиталне сатове („тајмере“), бројаче („каунтере“), осцилаторе, комуникационе склопове („интерфејсе“) и друге додатке за које је некада био потребан низ посебних интегралних кола („чипова“). Микроконтролер нормално ради у контролној петљи, дакле очитава улазе и затим подешава излазе у складу са својим програмом. Петља се стално понавља док траје контрола процеса.

## Slide 3
Мозак Ардуино плоче, микроконтролер, може се пронаћи у машинама за прање веша, паметним телефонима, телевизорима… они контролишу моторе и грејаче, дешифрују сигнале даљинског управљања, мјере температуру и још много тога
За разлику од персоналних рачунара или таблета, Ардуино није дизајниран за рад са људима него са машинама. То значи да не постоји једноставан начин за повезивање екрана или тастатуре, али постоје бројни начини за повезивање уређаја или компоненти као што су прекидачи, LED-ови, промјенљиви отпорници и велики број сензора

## Slide 4
Ардуино плоче се могу програмирати па се стога могу користити на много различитих начина
На Интернету постоји велики број сајтова који нуде готове пројекте за употребу Ардуина са комплетним објашњењем за софтвер и хардвер

## Slide 5: Традиционални поступак за одређивање карактеристике диоде

## Slide 6: Поступак кориштењем Ардуина

## Slide 7
float R = 22.0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int voltageA0 = analogRead(0);
int voltageA1 = analogRead(1);
int voltageA2 = analogRead(2);
float voltageDiode = ((float)voltageA0 - (float)voltageA1)
* 5.0 / 1023.0;
float voltageResistor = ((float)voltageA1 - (float)
voltageA2) * 5.0 / 1023.0;
float current = voltageResistor / R;
Serial.print("DATA,");
Serial.print(voltageDiode);
Serial.print(",");
Serial.println(current * 1000);
delay(100);
}
Програмски код за снимање карактеристике диоде

## Slide 8: Карактеристика диоде добијена кориштењем Ардуина и програма Excel
Chart: Струјно-напонска карактеристика диоде
| -0.12 | -0.18 | -0.63 | -1.06 | -1.32 | -1.69 | -2.11 | -2.41 | -2.64 | -2.89 | -3.17 | -3.61 | -4.16 | 0.17 | 0.49 | 0.68 | 0.77 | 0.84 | 0.92 | 1 | 1.04 | 1.1100000000000001 | 1.18 | 1.22 | 1.27 | 1.36
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.22 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.56 | 4.22 | 6 | 8.66 | 11.11 | 16.22 | 22.44 | 29.1 | 37.77 | 47.54 | 55.32

## Slide 9: За брзи почетак рада са Ардуином
Ардуино плоча
Бесплатни софтвер за комуникацију рачунара и Ардуина, Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/software
Примјери пројеката са Ардуином уз објашњења https://docs.arduino.cc/built-in-examples/basics
Ардуино уно, 45 пројеката за почетнике и стручњаке, Берт ван Дам, Агеција Ехо, www.infoelektronika.net
За реализацију описаног снимања карактеристике диоде очитани подаци које Ардуино шаље рачунару су прикупљани помоћу Excel документа са уграђеним макроом, бесплатан
https://www.parallax.com/package/plx-daq/